## Slide 1
양돈농가 악취저감 및 환경개선 사업
슈퍼 바이오 골드-200
실증 결과보고서
실증 장소 경기도 양평군 양동면 양돈농가
사육 규모 2,600두
실증 기간 2026. 4. 30 ~ 2026. 5. 30
2026년 7월

## Slide 2
01 실증 개요
실증 개요
2,600 두
사육 규모
1 개월
실증 기간
4 개 지점
측정 지점
5 회
정기 측정
실증 장소
경기도 양평군 양동면 양돈농가
사육 규모
총 2,600두 (자돈·육성돈·비육돈)
실증 기간
2026년 4월 30일 ~ 5월 30일
사용 자재
슈퍼 바이오 골드-200 (친환경 악취저감 미생물)
살포 범위
돈사 내부 및 바닥, 슬러지 피트, 분뇨 퇴비사, 돼지 직접 살포
측정 항목
암모니아 농도, 파리 개체수, 돼지 임상 징후, 분뇨 부숙 상태
추진 목적 · 고농도 악취 민원 해소, 유해 해충 억제, 분뇨 부숙 촉진을 통한 친환경 축산 환경 조성
02

## Slide 3
02 결과 요약
실증 결과 요약
Chart: 
| 달성 | 잔여
r | 93.3 | 6.7
93.3 %
암모니아 저감
초기 평균 17.9ppm → 1.4ppm
Chart: 
| 달성 | 잔여
r | 98 | 2
98 %
파리 증식 억제
돈사 내 개체수 기준
Chart: 
| 달성 | 잔여
r | 100 | 0.001
100 %
생체 안전성
이상 징후 0건 / 2,600두
Chart: 
| 달성 | 잔여
r | 30 | 70
30 %
분뇨 부숙 진행
1개월 경과 시점 기준
03

## Slide 4
성과 01 악취 저감
암모니아(NH3) 저감 효과
93.3%
4개 측정 지점 평균 저감율
초기 평균 농도 17.9ppm
종료 평균 농도 1.4ppm
측정 주기 주 1회, 총 5회
전 지점에서 동일한 감소 추세가 확인됨
Chart: 돈사별 암모니아 농도 변화 (단위: ppm)
| 4/30 | 5/07 | 5/15 | 5/22 | 5/30
육성사1 | 17.6 | 7.8 | 5.8 | 3.9 | 1.2
육성사2 | 18.2 | 8.7 | 5.2 | 3.6 | 1.7
비육사 | 17.8 | 11.9 | 7.3 | 4.1 | 1.3
돈분저장소 | 8.3 | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 0.2
04

## Slide 5
성과 01 악취 저감
측정 지점별 저감 현황
Chart: 
| 육성사1 | 육성사2 | 비육사 | 돈분저장소
살포 전 (4/30) | 17.6 | 18.2 | 17.8 | 8.3
살포 후 (5/30) | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2
지점별 저감율
육성사1
93.1 %
육성사2
90.6 %
비육사
92.3 %
돈분저장소
97.5 %
평균 저감율 93.3 %
05

## Slide 6
성과 01 악취 저감
암모니아 측정 기록표
측정 기간 2026. 4. 30 ~ 5. 30 | 단위 ppm | 휴대용 가스측정기 사용
측정 일자
육성사1
육성사2
비육사
돈분저장소
비고
4월 30일
17.6
18.2
17.8
8.3
사업 개시 및 1차 살포
5월 07일
7.8
8.7
11.9
4.1
악취 감소 체감 시작
5월 15일
5.8
5.2
7.3
3.3
파리 개체수 급감 확인
5월 22일
3.9
3.6
4.1
2.9
돈사 내 공기질 개선 확인
5월 30일
1.2
1.7
1.3
0.2
실증 종료 시점 측정
저감율
93.1%
90.6%
92.3%
97.5%
평균 저감율 93.3%
※ 측정은 매회 동일 지점·동일 높이에서 실시함
06

## Slide 7
성과 02 해충 억제
파리 증식 억제 효과
98%
돈사 내 파리 개체수 감소율
작용 원리 바실러스균에 의한 알·유충 발육 억제
차단 대상 파리 생체 사이클 (7~10일 주기)
확인 시점 살포 2주차부터 개체수 급감
알
산란
유충
구더기
번데기
용화
성충
파리
✕
발육 억제
파리 생체 사이클
알과 유충 단계에서 발육이 차단되어 성충으로 부화하지 못함.
번식 고리가 끊기면서 돈사 내 개체수가 단계적으로 감소함.
07

## Slide 8
성과 02 해충 억제
살포 전 파리 밀집 현황
농장 내 차량 표면에 파리가 밀집한 상태 (살포 전 촬영)
현황
돈사 벽면과 사료통, 농장 차량 주변까지
파리가 밀집한 상태가 지속됨.
결과
살포 2주차부터 개체수가 급감하였고,
1개월 경과 시점에 98% 수준으로 감소함.
98 % 감소
08

## Slide 9
성과 03 생체 안전성
돼지 생체 안전성 검증
0 건
부작용 및 이상 징후 발생 건수
검증 대상
사육 중인 돼지 2,600두 전 구간
살포 방식
피부 및 호흡기 직접 분무, 간접 살포 병행
관찰 기간
살포 기간 1개월 및 살포 직후
관찰 결과
생체 이상 징후, 피부 발진, 호흡기 질환 미발생
자돈·육성돈·비육돈 전 사육 단계에서 동일한 결과를 확인함
09

## Slide 10
성과 04 부숙 촉진
분뇨 퇴비화(부숙) 촉진 효과
Chart: 
| 달성 | 잔여
r | 30 | 70
30 %
1개월 경과 시점
부숙 진행률
유익 미생물 우점화
분뇨 슬러지에 직접 살포하여 유익균의 조기 정착을 유도함
2주차 변화
분뇨 표면 색상 변화 및 미생물 활성화 확인
1개월 경과
표면 및 내부 퇴비화가 약 30% 진행되어 안정화 단계 진입
기대 효과
통상적인 부숙 기간의 단축 가능성 확인
고품질 가축분 퇴비를 조기 생산하여 경종농가에 공급하는 자연순환축산 실현이 가능함
퇴비사 분뇨 상부 집중 살포
10

## Slide 11
현장 기록
현장 살포 기록
돈사 내부 통로 및 바닥 살포
슬러지 피트 및 분뇨 배출 구역 살포
사육 구역 직접 분무
돈사 외부 및 농장 주변 살포
11

## Slide 12
현장 기록
현장 영상 자료
살포 과정 및 살포 후 상태를 촬영한 영상 자료임. 슬라이드쇼에서 재생되며, 원본 파일은 별도 제공함.
▶
영상 01
돼지 몸 직접 살포
▶
영상 02
돈사 통로 살포
▶
영상 03
사육 구역 분무
▶
영상 04
살포 후 돼지 상태
증빙 자료 현황
돈사 내 살포 사진 8장 | 돼지 직접 살포 사진 8장 | 암모니아 측정 기록 사진 20장 | 현장 영상 4건
12

## Slide 13
03 종합 결론
종합 결론
경기도 양평군 양동면 2,600두 규모 양돈농가에서 실시한 1개월간의 실증 결과,
4대 중점 과제를 모두 달성함.
93.3 %
암모니아 저감
98 %
파리 증식 억제
0 건
이상 징후 발생
30 %
분뇨 부숙 진행
살충제 및 별도 탈취제를 사용하지 않고 미생물 자재 단일 적용만으로 도출된 결과임
사용량 및 살포 주기는 농장 규모와 사육 단계에 따라 조정 가능함
13

## Slide 14
04 기대 효과
기대 효과
01
악취 민원 해소
암모니아 93.3% 저감으로 인근 주민과의 민원 갈등 해소
02
가축 질병 예방
파리 매개 질병의 전파 고리 차단 및 청결한 돈사 환경 유지
03
생산성 향상
악취 스트레스 감소에 따른 증체율 향상 및 출하 시기 단축 기대
04
분뇨 자원화
고품질 퇴비의 조기 생산과 경종농가 공급으로 자연순환축산 실현
도입 검토 시 농장 규모 및 사육 단계에 맞춘 살포 계획과 예상 사용량을 별도 안내함
14

## Slide 15
슈퍼 바이오 골드-200
악취 저감 · 해충 억제 · 분뇨 부숙을 단일 자재로 관리하는 친환경 축산 솔루션
현장 실증 결과보고서 | 2026년 7월